Приложение

к постановлению администрации

поселка Любохна

№ 64 от 03.06. 2020 г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА                                                                            «Чистая вода» на 2019 -2024 годы

на территории

МО   « Любохонское городское поселение»

1. ПАСПОРТ

муниципальной программы «Чистая вода» на 2019 -2024 годы на территории МО « Любохонское городское поселение»

| Наименование муниципальной программы | «Чистая вода» на 2019 -2024 годы на территории МО «Любохонское городское поселение» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация поселка Любохна |
| Соисполнители муниципальной программы | ООО «Любохонское ЖЭУ» |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение жителей поселка Любохна качественной питьевой водой |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение строительства и реконструкции объектов питьевого водоснабжения в поселке Любохна ; реализация федерального проекта «Чистая вода» |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2019-2024 годы |
| Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы | Всего - 31 000 000,00 рублей, в том числе по годам реализации: 2020 год -0,00 рублей; 2021 год -0,00 рублей; 2022 год – 19 000 000,00 рублей; 2023 год – 12 000 000,00рублей; 2024 год – 0 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Целевые показатели ожидаемых-конечных результатов (индикаторов) реализации муниципальной программы приведены в приложении № 3 к муниципальной программе |

|  | Приложение 1 К паспорту муниципальной программы «Чистая вода на 2019-2024г. на территории МО «Любохонское городское поселение» |
| --- | --- |

План мероприятий

| Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- |
| Проведение оценки централизованных систем водоснаб-жения на предмет соответствия установленным показа-телям качества и безопасности питьевого водоснабжения (далее – инвентаризация объектов водоснабжения) | До 01.02.2019г. |
| Внесение сведений по инвентаризации объектов ВКХ в автоматизированную систему «Реформа ЖКХ» | До 15.03.2019г. |
| Подготовка и представление в департамент ТЭК и ЖКХ сводного отчета о проведении инвентаризации объектов водоснабжения в Дятьковском районе | До 01.04.2019г. |
| Утверждение муниципальной программы «Чистая вода» на 2019-2024г для повышения качества водоснабжения. | До 01.08.2019г |
| Актуализация сведений по инвентаризации объектов ВКХ в автоматизированную систему «Реформа ЖКХ» | До 01.02.2020г |
| Актуализация муниципальной программы, - в части включения мероприятия по повышению качества водоснабжения, в рамках реализации объектов федерального проекта «Чистая вода» | До 06.02.2019г |
| Разработка ПСД на объекты муниципальной собствен-ности в рамках программы " Чистая вода" в 2022 году | До 01.07.2022г |
| Строительство системы водоснабжения по ул.Фокина, ул.Урицкого, ул.Орловской, ул.Кирова в п.Любохна Дятьковского района Брянской области | До 15.12.2023г. |
| Разработка ПСД на объекты муниципальной собствен-ности в рамках программы " Чистая вода" в 2021 году | До 01.07.2021г. |
| Реконструкция системы водоснабжения в п.Любохна Дятьковского района Брянской области | До 15.12.2022г. |
| Отбор проб питьевой воды из источников централизованного водоснабжения | Ежегодно, согласно программ , производ-ственного контроля качества питьевой воды. |
| Отчет об исполнении комплекса мер («дорожная карта») по реализации муниципальной программы «Чистая вода» на 2019-2024г. на территории МО «Любохонское городское поселение» | 2019-2024гг |
| Реализация мероприятий по строительству и реконструк-ции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные программой, дости-жение повышения доли населения Дятьковского района (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | До 2024г. |

2. Характеристика текущего состояния водоснабжения на территории МО «Любохонское городское поселение».

2.1 Описание состояния водоснабжения на территории МО «Любохонское городское поселение»

Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой и в достаточном количестве является одной из основных задач. Согласно существующей схеме водоснабжения вода питьевого качества добывается из подземных источников. Вода водоносного горизонта соответствует требованиям СанПиН «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Вода артезианских скважин не требует дополнительной очистки до подачи ее потребителям.

Подача воды осуществляется тремя основными артезианскими скважинами:

- артскважина № 4-    год бурения – 1977г, производительность 36 куб.м./час, эффективная мощность 166 м.

- артскважина №2  - год бурения – 1965г, производительность 40 куб.м./час, эффективная мощность 70 м

- артскважина №5) - год бурения – 1989г, производительность 42 куб.м./час, эффективная мощность 100 м.

Протяженность сетей водоснабжения   22,14 км.,

Основные проблемы:

1.Высокий процент износа сетей водоснабжения.

2. Устаревшее оборудование артскважин.

2.2. Анализ результатов оценки централизованных систем водоснабжения.

Для обеспечения 82,5% населения качественной питьевой водой и достижения планового показателя увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения на 29,2 % (1909 человек) необходимы строительство и реконструкция объектов, представленных в перечне (приложение 1).

2.3. Обоснование необходимости и достаточности перечня объектов для достижения целевых показателей.

В перечень объектов вошли объекты, строительство (реконструкция) которых позволит  достичь  плановых  значений показателей  качества объектов централизованных систем водоснабжения.

2.4. Расчет бюджетной эффективности.

Показатель бюджетной эффективности определяется по формуле:

Пэ = Иф / Пк, где:

Иф - объем инвестиций из федерального бюджета (тыс. рублей);

Пк - плановый показатель увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, приведенный к общей численности населения (процент):

Пк = (Ч2к - Ч1к) / Чобщ * 100, где:

Ч1к - численность  населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения по состоянию на дату установления базового значения  данного целевого показателя (31.12.2017);

Ч2к - численность  населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения после ввода объекта в эксплуатацию;

Чобщ - общая численность населения МО «Любохонское городское поселение»

Расчет Формирования рейтинга объектов Приложение 6 программы.

Рейтинг объектов:

| Позиция в рейтинге | Наименование объекта | Объем инвестиций из федерального бюджета, тыс. рублей | Плановый показатель увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, приведенный к общей численности населения, процент | Значение показателя бюджетной эффективности, рублей/процент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | Реконструкция системы водо-снабжения в п.Любохна Дятьквского района Брянской области | 18621,9 | 17,29 | 198105319,15 |
| 22 | Строительство системы водоснабжения по ул.Фокина, ул.Урицкого, ул.Орловской ул.Кирова в п. Любохна Дятьковского района Брянской области | 11761,20 | 11,9 | 75878709,68 |
| Итого: | 30383,1 | 29,2 |  |

2.5. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы.

После реализации муниципальной программы « Чистая вода» 2019-2024 годы на территории МО «Любохонское городское поселение»  доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой  повысится с 53,3% до 82,5%.

#### 3.  Цели и задачи

#### муниципальной программы

3.1. Обеспечение надежного и бесперебойного водоснабжения существующих потребителей и обеспечение услугами водоснабжения подключаемых объектов капитального строительства в соответствии с требованиями действующего законодательства, нормами и правилами;

3.2. Обеспечение необходимой мощности и пропускной способности централизованной системы водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов за счет строительства новых сетей водоснабжения, водозаборных узлов, иных объектов, реконструкции и модернизации водозаборных узлов и иных объектов централизованной системы водоснабжения;

3.3. Увеличение пропускной способности существующей сети водоснабжения, увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения за счет реконструкции и модернизации водозаборных узлов, и иных объектов централизованных систем водоснабжения;

3.4. Снижение уровня износа существующих объектов централизованных систем водоснабжения.

#### 4. Сроки  реализации

#### муниципальной  программы

Реализация  муниципальной программы осуществляется в 2019 -2024 годах.

5. Объемы и источники финансирования

муниципальной программы

Общий объем  ассигнований, предусмотренных  на реализацию муниципальной программы:

Всего -   31 000 000,00  рублей,

в том числе по годам реализации:

2020 год -0,00 рублей;

2021 год -0,00 рублей;

2022 год – 19 000 000,00рублей;

2023 год – 12 000 000,00 рублей;

2024 год – 0 рублей.

Объем финансирования муниципальной программы с разбивкой по основным мероприятиям приведен в плане реализации муниципальной программы (приложение № 2).

6. Сведения о целевых показателях (индикаторах)

муниципальной программы

Целевые показатели ожидаемых-конечных результатов (индикаторов) реализации муниципальной программы приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Характеристика объектов муниципальной программы

«Чистая вода» на 2019 -2024 годы на территории МО «Любохонское городское поселение»

| № | Объектная характеристика | Финансово-экономическая характеристика |
| --- | --- | --- |
|  | Муниципаль-ное образование | Наимено-вание объекта | Форма собствен ности | Вид работ по объек ту | Предельная (плановая) стоимость работ | в том числе: | Значение показателя эффективности использования бюджетных средств Брянской обл. | Позиция объекта в рейтинге по показателю эффективности использования бюджетных средств |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | консолидированный бюджет | внебюджетные средства |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. / процент |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого по МО «Любохонское городское поселение» | Предельная (плановая) стоимость работ | 31 000,00 | 30 383,1 | 616,9 | 0 |  |  |
|  | в томчисле: ПД | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | СМР | 31 000,00 | 30 383,1 | 616,9 | 0 |  |  |
| 1 | МО « Любохонс-кое городское поселение» | Реконструк-ция системы водоснабжения в.п.Лю-бохна Дятьковско-го района Брянской области | Муниципа-льная | Реконструк-ция | Предельная (плановая) стоимость работ | 19 000,00 | 18 621,9 | 378,10 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | в томчисле: ПД | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 19 000,00 | 18 621,9 | 378,10 | 0 | 198105,31915 | 73 |
| 2 | МО «Любохонское городское поселение» | Строительство системы водоснабжения по ул.Фокина, ул.Урицкого, ул.Орловс-кой ул.Кирова в п Любохна Дятьковско-го района Брянской области | Муниципа-льная | Строительство | Предельная (плановая) стоимость работ | 12 000,00 | 11 761,20 | 238,8 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: ПД | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 12 000,00 | 11 761,20 | 238,80 | 0 | 75878,70968 | 22 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

«Чистая вода» на 2019 -2024 годы на территории МО «Любохонское городское поселение»

| № | Муниципальное образование | Наименование объекта | Источники финансирования | Объем средств на реализацию програмных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | За период реали-зации программы: | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР |
|  |  |  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Итого по МО «Любохонское городское поселение» | Общая стоимость | 0 | 31 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 000,00 | 0 | 12 000,00 | 0 | 0 |
|  | в том числе | ФБ | 0 | 30383,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18621,9 | 0 | 11761,20 | 0 | 0 |
|  |  | БС | 0 | 306,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188,10 | 0 | 118,80 | 0 | 0 |
|  |  | МБ | 0 | 310,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,00 | 0 | 120,00 | 0 | 0 |
|  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | МО «Любохонс-кое городское поселение» | Реконструк-ция системы водоснабжения в п.Любохна Дятьковско-го района Брянской области | Общая стоимость | 0 | 19 000, 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | в том числе | ФБ | 0 | 18 621,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18621,90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | БС | 0 | 188,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188,10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | МБ | 0 | 190,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | МО «Любохонское городское поселение» | Строительство системы водоснабжения по ул.Фокина, ул.Урицкого, ул.Орловской ул.Кирова в п Любохна Дятьковского района Брянской области | Общая стоимость | 0 | 12 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000,00 | 0 | 0 |
|  |  |  | в том числе | ФБ | 0 | 11761,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11761,20 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | БС | 0 | 118,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,80 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | МБ | 0 | 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,00 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Динамика достижения целевых показателей муниципальной программы

«Чистая вода» на 2019 -2024 годы на территории МО «Любохонское городское поселение»

| № | Муниципальное образование | Наименование объекта | Прирост численности (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию | Прирост доли (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, приведенный к общей численности (городского) населения субъекта Российской Федерации | График достижения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  |  |  | человек | % | % | % | % | % | % | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Доля населения МО «Любохонское городское поселение», обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |
| Целевой показатель субъекта РФ | х | х |  |  |  |  |  |  |
| Значение целевого показателя, достигаемое в ходе реализации программы |  |  | 53,3 | 53,5 | 54,1 | 81,1 | 81,9 | 82,5 |
| Суммарный прирост показателя по субъекту Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,2 |
| ИТОГО по муниципальному образованию: | 1909 | 29,2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МО «Любохонское городское поселение» | Реконструкция системы водоснабжения в п.Любохна Дятьковского района Брянской области | 1131 | 17,29 | 53,3 | 53,5 | 54,1 | 60,2 | 70,59 | 82,5 |
| 2 | МО «Любохонское городское поселение» | Строительство системы водоснабжения по ул.Фокина, ул.Урицкого, ул.Орловской ул.Кирова в п Любохна Дятьковского района Брянской области | 778 | 11,91 | 53,3 | 53,5 | 54,1 | 60,2 | 70,59 | 82,5 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

Этапы реализации муниципальной программы

«Чистая вода» на 2019 -2024 годы на территории МО «Любохонское городское поселение»

| № п/п | Муниципальное образование | Наименование объекта | Вид работ по объекту | Дата предоставления заказчику земельного участка | Подготовка проектной документации по объекту | Выполнение строительсно-монтажных работ по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Дата заключения договора на проектирование | Дата завершения проектных работ | Дата заключения договора на строительство | Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию |
|  |  |  |  | месяц/год | месяц/год | месяц/год | месяц/год | месяц/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | МО «Любохонское городское поселение» | Реконструкция системы водоснабжения в п.Любохна Дятьковского района Брянской области | Реконструкция | декабрь /2021 | апрель/2021 | июль/2021 | апрель/2022 | декабрь/ 2022 |
| 2 | МО «Любохонское городское поселение» | Строительство системы водоснабжения по ул.Фокина, ул.Урицкого, ул.Орловской ул.Кирова в п Любохна Дятьковского района Брянской области | Строительство | март /2022 | апрель/2022 | июль/2022 | апрель/2023 | декабрь/ 2023 |

Приложение № 5

к муниципальной программе

Прогноз тарифных последствий  реализации мероприятий муниципальной программы

«Чистая вода» на 2019 -2024 годы на территории МО «Любохонское городское поселение»

| № | Муниципальное образование | Наименование объекта | Экплуатирующая организация | Размер тарифа на услуги водоснабжения до реализации мероприятий | Прогнозный размер тарифа на услуги водоснабжения после реализации мероприятий | Прогнозная разница тарифа для потребителей | Источник компенсации тарифной разницы для потребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОПФ | Наименование | рублей/м3 | рублей/м3 | рублей/м3 | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | МО « Любохонское городское поселение» | Реконструк-ция системы водоснабже-ния в п.Любохна Дятьковского района Брянской области | Общество с ограниченной ответственностью | ООО "Любохонское ЖЭУ" | 28,64 | 29,78 | 1,14 | 4 |  |
| 2 |  | Строительство системы водоснабже-ния по ул.Фокина, ул.Урицко-го, ул.Орловс-кой, ул.Кирова в п Любохна Дятьковско-го района Брянской области |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 6

к муниципальной программе

ФОРМИРОВАНИЕ РЕЙТИНГА ОБЪЕКТОВ по показателю бюджетной эффективности

Наименование МО: МО «Любохонское городское поселение»

Общая численность населения: 6540 чел.

Общая численность населения обеспеченного питьевым водоснабжением-6540чел. 1

Численность населения, обеспеченного качественным питьевым водоснабжением из ЦСВ : 3486 . человек

2 объекта программы:

Объект №1 улучшит качество питьевой воды из ЦСВ для  1131чел. 2

Объект №1 улучшит качество питьевой воды из ЦСВ для  778  чел. 2

| № п/п | Условное обозначение | Наименование МО | Наименование объекта | Объем инвестиций из федерального бюджета, млн.руб.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объект №1 | МО «поселок Любохна» | Реконструкция системы водоснабжения в п.Любохна Дятьквского района Брянской области | 18621,9 |
| 2 | Объект №2 | МО «поселок Любохна» | Строительство системы водоснабжения по ул.Фокина, ул.Урицкого, ул.Орловской ул.Кирова в п Любохна Дятьковского района Брянской области | 11761,20 |

Расчет показателя увеличения (прироста) доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из ЦСВ, приведенного к общей численности населения, обеспеченного питьевой водой:

для 1 объекта: D1= 1131/6540чел.*100=17,29%;

для 2 объекта: D2=  778чел./6540чел.*100=11,90%;

Значение показателя бюджетной эффективности:

Э1=18621,9 млн.руб./17.29% =  1077,03 тыс. руб. на 1%

Э1=11761,2 млн.руб./11.90% = 988,33 тыс. руб. на 1%

Ранжирование по показателю бюджетной эффективности:

988,33 тыс. руб./1% -1 место(наиболее эффективное вложение бюджетных средств);

1077,03 тыс.руб./1% - 2 место (наиболее эффективное вложение бюджетных средств;

Рейтинговая таблица:

| Позиция в рейтинге | Наименование объекта | Объем инвестиций из федерального бюджета, млн. руб. | Плановый показатель увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из ЦСВ, % | Значение показателя бюджетной эффективности, млн. рублей % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 место | объект №2 | 11761,2 | 11.91 | 0,98833 |
| 2 место | объект №1 | 18621,9 | 17.29 | 1,07703 |
| Итого: |  | 30383,1 4 | 29.2 5 |  |

1 – значение из  отчета по результатам инвентаризации систем водоснабжения (форма ЧВ-02 «Потребитель», графа 5, строка субъекта (МО) Российской Федерации);

2  - численность населения обеспеченного некачественной питьевой водой из ЦСВ, для  которого фактически улучшится качество водоснабжения в результате реализации мероприятия (если мероприятие затрагивает несколько поселений или районов, то указывается суммарная численность указанного населения по всем поселениям, и это необходимо отразить в текстовой части рег. программы);

3 – объем средств федерального бюджета, предусмотренный на реализацию мероприятия;

4 – соответствует лимитам средств федерального бюджета,  предусмотренных на реализацию мероприятий  рег. программы по повышению качества питьевой воды на 2019 – 2024 годы;

5 – сумма плановых показателей по объектам (должна быть не менее разницы между значением целевого  показателя федерального проекта на последний год реализации программы и его базовым значением).